ს.ს.ი.პ. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, პროექტის „ადვოკატთა ასოციაციის შესაძლებლობების განვითარება“ ფარგლებში, აცხადებს ტენდერს 2 (ორი) ცალი აუდიო მიქშერის შესყიდვაზე.

## ტექნიკური პირობები

შესყიდვის ობიექტია 2 (ორი) აუდიო მიქშერი, რომელის საშუალებითაც უნდა დაინერგოს ელექტრონული ოქმების წარმოების სისტემა/პროგრამა;  შემდეგი ტექნიკური მახასიათებლებით:

| Output | 1 line out on RCA 1/4” stereo jack |
| --- | --- |
| Supported sample rates | 16, 22.5, 32, 44.1, 48 kHz |
| Frequency response | 20 Hz to 22 kHz, +/- 0.1 dB @ |
| SNR and Dynamic Range | -104 dB, A-weighted |
| THD+N | 0.002%@ -1dBFS, 1kHz |
| Signal Level | +10 dBu balanced, +2 dBV unbalanced |
| Impedance | 300 Ohm balanced/150 Ohm unbalanced |
| Crosstalk | < -100 dB @ 1 kHz |
| Inputs | 6 Balanced Phantom Powered XLR (F) 3P jacks. |
| Freq. Response (min gain) | 20 Hz to 22 kHz, +/- 0.1 dB @ 48 kHz sample rate |
| Pre-amp Gain | 0dB to 60dB or greater |
| SNR (min gain) | -103 dB, A-weighted |
| Dynamic Range (min gain) | 103 dB, A-weighted |
| THD+N (min gain) | 0.003% @ -1dBFS |
| Sensitivity | +1dBu max level at min input |
| Phantom Power | 48 Volts DC @ 16mA |
| USB 2.0 Interface, Interface Driver for controlling microphones and recording/playing audio streams. Programmable microphone input selection. |
| აუდიო მიქშერებს უნდა მოყვებოდეს კომპიუტერთან დამაკავშირებელი USB კაბელები და 12 მიკროფონი. |

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ პროექტი გათავისუფლებულია დღგ–ს გადასახადისგან და შესაბამისად, შემოთავაზებაში წარმოდგენილი ფასი არ უნდა შეიცავდეს დღგ–ს.

საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 30 დღის განმავლობაში. საქონლის მიწოდების ადგილია საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, მის.: ქ. თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ. #36. შესყიდვის ობიექტის საგარანტიო ვადა უნდა შეადგენდეს მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელს.

დაინტერესების  შემთხვევაში გთხოვთ, 2017 წლის, 3 თებერვლის 18:00 საათამდე წარმოგვიდგინოთ თქვენი შემოთავაზება, შევსებული ცხრილის ფორმით, შემდეგ ელ. მისამართზე: ethics@gba.ge

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით

ტელ.: +995 577 76 20 77

თქვენი წინადადებით დაინტერესების შემთხვევაში, დაგიკავშირდებით 2017წ. 10 თებერვლამდე

პრეტენდენტის დასახელება __________________________

საკონტაქტო ინფორმაცია ტელ.:  __________________________

ელ. ფოსტა  __________________________

ფასების ცხრილი

| საქონლის დასახელება | ძირითადი მახასიათებლები (მწარმოებელი ან/და საფირმო ნიშანი და კონკრეტული მოდელი) | წარმოშობის ქვეყანა | რაოდენობა (ერთეული) | ერთეულის ფასი (დღგ–ს გარეშე) | საერთო ღირებულება (დღგ–ს გარეშე) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| აუდიო მიქშერი |  |  | 2 |  |  |

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____________________________