სასტუმროს აპარტამენტების შესასვლელი და საპირფარეშოების კარებისთვის ჩარჩოს დამზადება და მონტაჟი. (ფრთები წინასწარ არის შესყიდული დამკვეთის მიერ). ჩარჩოს ფერი და საღებავის ხარისხი უნდა შეთანხმდეს დამკვეთთან. არსებული ღიობიდან გამომდინარე ჩარჩოს დასჭირდება დანამატი და თამასა.

- მდფ კარის ჩარჩო ყველა საჭირო დეტალით

რაოდენობა: 68

ღიობის ზომა: 208/81/15

ტექსტურა: თეთრი ფერის მატი, დაგრუნტული, ნესტგამძლე. (გამოიყენება სველ წერტილებში)

- მდფ კარის ჩარჩო ყველა საჭირო დეტალით (ცეცხლგამძლე)

რაოდენობა: 30

ღიობის ზომა: 209/100/15

ტექსტურა: Prime Oak Matt

პროფილი TFN shadow gap profile system; (შიდა გაღებით)

- მდფ კარის ჩარჩო ყველა საჭირო დეტალით  (ცეცხლგამძლე)

რაოდენობა: 37

ღიობის ზომა: 209/100/15

ტექსტურა: Prime Oak Matt

შიდა გაღებით

სამუშაოების დაწყების რიცხვი: 15.07.2024

სამუშაოების დასრულების რიცხვი: 16.09.2024

მისამართი: ქ. თბილისი,  მელიქიშვილის გამზ. N47-49-49ა;

საჭიროა, პრეტენდენტმა წარმოადგინოს კომერციული წინადადება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით;

შეავსოს თანდართული ხარჯთაღრიცხვა;

ავანსის მოთხოვნის შემთხვევაში დამკვეთი იტოვებს უფლებას მოითხოვოს საბანკო გარანტია მოთხოვნილი თანხის ოდენობაზე