Коммерческое предложение

на закуп сменно-запасных частей для п\крана типа «Аист» СТ16

(зав.№2003028 2013года выпуска).

|  | Наименование закупаемых товаров | марка | Ед/измер. | Кол-во | характеристика | Цена за ед. (валюта) | Итого (валюта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Частотный преобразователь Механизма ИВС | 40 кВт | шт. | 1 |  |  |  |
| 2 | Шпиндельный конечный выключатель | STROMAG GTES51\26 (Германия) | шт | 2 | запатентованная планетарная передача - регулирование положения кулачка внутри корпуса (простое и прецизионное регулирование) -запатентованное регулирование блока - кулачковый диск большого диаметра - модульная конструкция с большим количеством одинаковых компонентов - от одного до восьми контактов - рабочая частота вращения от 4,1 до 16 000 оборотов - различные конструкции корпусов - класс ВО\/-С1 (каскадная технология) |  |  |
| 3 | Рычажный конечный выключатель | BV-25 2NO+2NC) | шт | 2 | конечные выключатели BV-25 для кранов Ганц. Производитель Evig Страна производитель Венгрия Номинальная сила тока 25.0 (А) Номинальное рабочее напряжение по переменному току 380.0 (В) Степень защиты IP 44 |  |  |
| 4 | Газовая эл. лампа | Simens 1000Вт | шт | 4 |  |  |  |
| 5 | Многоосевые командоконтроллер (джойстик) VV640v W.GESSMANN GMBH (Гессманн) | W.GESS MANN GmbH TUP VV640V (Германия) | шт. | 3 | 1 A 24 V DC, категория применения 13 (стандарт) |  |  |
| 6 | Контактор 380 В 170 А сименс | ( 3TF52 22 0-0AP00 2NO+2NC.AC 230V) | шт | 2 | контакторы AC серии 3TF соответствующий в электрической системе с AC 50/60Hz, расклассифицированным рабочим напряжением тока до 660V, в использовании AC-3, расклассифицированном рабочем напряжении тока до 380V, в комплекте с 110 / 220VAC катушка, установленная 2NO / 2NC вспомогательный контакт |  |  |
| 7 | Контактор 380 В 110 А сименс (3TF50 22-0AP00-ZA01 2NO+2NC.AC 230V) | (3TF50 22-0AP00-ZA01 2NO+2NC.AC 230V) | шт | 8 | контакторы AC серии 3TF соответствующий в электрической системе с AC 50/60Hz, расклассифицированным рабочим напряжением тока до 660V, в использовании AC-3, расклассифицированном рабочем напряжении тока до 380V, в комплекте с 110 / 220VAC катушка, установленная 2NO / 2NC вспомогательный контакт |  |  |
| 8 | Контактор | Siemens 3RT1026-1BM40, 25A, 220V DC | шт | 6 | контакторы AC серии 3RT1026- CONTACTOR, AC-3 11 KW/400 V, DC 220 V, 3-POLE, SIZE S0, SCREW CONNECTION соответствующий в электрической системе с AC 50/60Hz, расклассифицированным рабочим напряжением тока до 660V, в использовании AC-3, расклассифицированном рабочем напряжении тока до 380V, в комплекте с 110 / 220VAC катушка, установленная 2NO / 2NC вспомогательный контакт |  |  |
| 9 | Управляющая плата | WS19965 REFU (Германия) | шт | 2 |  |  |  |
| 10 | Инкрементный датчик | ERN 430 (Германия) | шт | 4 | Производитель: Heidenhain Метод измерения: инкрементальный Тип вала: Вал с глухим отверстием Диаметр вала: 12 mm Интерфейс: HTL Напряжение питания: 10 – 30 V Потребляемый ток: 150 mA Ограничения скорости вращения связанное с электрическими параметрами: 6000 rpm Допустимый момент на валу: 4,6x10-3 kgm2 Допустимое торцевое смещение вала: 0,5 mm Рабочая температура: -40 – +10 oC Класс защиты: IP 66 Вес без учета кабеля: 0,3 kg |  |  |
| 11 | Симатик | SIMATIK S7 6ES7 322 -321 | шт | 6 | 6ES7322-321 1BL00-0AA0 Модуль вывода дискретных сигналов Simatic S7-300 6ES7 322-1BL00-0AA0 sm 322 DO32, : гальваническое разделение внешних и внутренних цепей, 32 выхода =24В/0.5A, необходимый для рабботы 40 полюсный соединитель заказывается отдельно |  |  |
| 12 | Гидротолкатель | 250\60 EMG-ELTMA Германия | шт | 2 | усилие ,Н 2000 Время подъема штока, с 0,56 Время опускания штока, с0,38 Мощность ,Вт 500 Масса, Кг 32 Варианты исп. возвратных пружин с700 |  |  |
| 13 | Плата профибас | PB 192 83 REFU (Германия) | шт | 4 |  |  |  |
| 14 | Термозащита | 200А 3RV "Сименс" | шт | 2 | Компактные автоматические выключатели SIRIUS 3RV1 до 800 A 5/65 Общая информация 5/70 Для защиты двигателей 5/71 Для пусковых сборок Принадлежности 5/72 Навесные принадлежности 5/73 Поворотные приводы Монтажные принадлежности |  |  |
| 16 | Термозащита | 50А 3RV "Сименс" | шт | 2 | Автоматические выключатели SIRIUS 3RV1 до 100 A 5/40 Общая информация 5/47 Для защиты двигателей 5/48 Для защиты двигателей с функцией реле перегрузки 5/49 Для пусковы сборок 5/50 Для защиты трансформаторов 5/51 Для контроля предохранителей 5/52 Для защиты установок согласно UL 489/CSA C22.2 No.5-02 5/53 Для дистанционной защиты трансформаторов напряжения |  |  |
| 17 | Промежуточное реле времени | 3ТХ002 | шт | 12 | Вспомогательное реле 24В DC24V, 1НО+1NC |  |  |
| 18 | Токоприемник кабельного барабана 7 колец по 400А | 7-х колец по 400А | комп | 1 | Малый кольцевой токосъемник для кранов Альбатрос, Альбрехт, Кондор с щеточным механизмом, 7 колец 200мм, U=380В, I=400А. Малое кольцо токосъёмника диаметром 200мм, устанавливаются в малые кольцевые токосъёмники. Сила тока до 200А. Большое кольцо токосъёмника диаметром 342мм, устанавливаются в центральный кольцевые токосъёмники. Сила тока до 400А. Щеткодержатель со щетками для кольцевого токоприемника. Щетка кольцевого токоприемника МГ/15х50х35. |  |  |
| 19 | Термозащита 120А 3RN "Сименс" | 120А 3RN "Сименс" | шт | 2 | Автоматические выключатели SIRIUS 3RV1 до 150 A 5/40 Общая информация 5/47 Для защиты двигателей 5/48 Для защиты двигателей с функцией реле перегрузки 5/49 Для пусковы сборок 5/50 Для защиты трансформаторов 5/51 Для контроля предохранителей 5/52 Для защиты установок согласно UL 489/CSA C22.2 No.5-02 5/53 Для дистанционной защиты трансформаторов напряжения |  |  |
| 20 | кабель 3x150+1х50 | КГ 3x150+1х50 | п\м | 60 | Климатическое исполнение кабеля гибкого КГ 3*150+1*50 - У и УХЛ, категории размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150-69. Минимальная температура эксплуатации силового гибкого кабеля КГ 3х150+1х50: -40°С. Максимальная температура эксплуатации КГ 3х150+1х50: +50°С. Кабель силовой гибкий КГ 3*150+1*50 стойкий к воздействию влажности воздуха до 98%. Монтаж кабеля КГ 3х150+1х50 производится при температуре не ниже -40 градусов Цельсия. Минимальный радиус изгиба при прокладке кабеля КГ 3х150+1х50 - 519,2 миллиметров. Растягивающее усилие при монтаже кабеля гибкого КГ 3*150+1*50 не должно превышать 12000 Ньютонов. Длительная допустимая температура нагрева жил кабеля КГ 3х150+1х50: не более 75°С. Наружный диаметр кабеля КГ 3х150+1х50: 64,9 миллиметров. Класс пожарной безопасности по ГОСТ 31565-2012: 02.8.2.5.4. Расчетная масса кабеля КГ 3*150+1*50: 8,63 килограмм в метре. Срок службы силового гибкого кабеля КГ 3х150+1х50 4 года с даты изготовления. Допустимая токовая нагрузка кабеля КГ 3х150+1х50: 350 Ампер. |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Гидротолкатель | EB50/50 EMG-ELTMA Германия | шт | 2 | усилие ,Н 500 Время подъема штока, с 0,56 Время опускания штока, с0,38 Мощность ,Вт 200 Масса, Кг 13 Варианты исп. возвратных пружин 18,32,50 |  |  |
| 23 | Ультрозвуковой датчик | VB 4000-3GM-TS-V15 | шт | 3 | Тип датчика: диффузный Расстояние срабатывания: 350…6000 мм Диапазон регулировки: 400…6000 мм Мертвая зона: 0…350 мм Размер мишени: 100 x 100 мм (стандарт)Выход: NPN, НO/НЗ программир.Частота: 65 кГц Напряжение питания: 10…30 В DC Ток питания без нагрузки: ≤50 мА Номинальный рабочий ток: 200 мА Защита от короткого замыкания / перегрузки Падение напряжения: ≤2,5 В Задержка срабатывания: 650 мс Частота переключения: ≤0,8 Гц Индикация состояния LED: зелёный –питание, жёлтый – переключение, красный – ошибка Температура окружающей среды: -25…70°C Тип подключения: разъем M12x1, 5-конт.Степень защиты: IP65 Материал корпуса: латунь никелирован. Масса: 250 г |  |  |
| 24 | Кулачовый концевой выключатль | GTES110¦ C8 | шт | 2 | - запатентованная планетарная передача - регулирование положения кулачка внутри корпуса (простое и прецизионное регулирование) - запатентованное регулирование блока - кулачковый диск большого диаметра - модульная конструкция с большим количеством одинаковых компонентов - от одного до восьми контактов - рабочая частота вращения от 4,1 до 16 000 оборотов - различные конструкции корпусов - класс ВО\/-С1 (каскадная технология) |  |  |

Механическая часть

| 1 | Подшипник | 1213 | Шт. | 4 | Шариковый радиальный сферический двухрядный подшипник основного конструктивного исполнения ГОСТ 520-2002 Внутренний диаметр: 65 мм Наружный диаметр: 120 мм Ширина: 23 мм Количество шариков: 42 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подшипник | 3522 | Шт. | 8 | Двухрядный роликовый радиальный сферический подшипник основного конструктивного исполнения с бортиками на внутреннем кольце Внутренний диаметр – 110 мм; Наружный диаметр – 200 мм; Ширина – 53 мм; Количество роликов в подшипнике — 36 шт. |
| 3 | Подшипник | 218 (6218) | Шт. | 8 | Подшипник качения шариковый радиальный однорядный основное конструктивное исполнение ГОСТ 520-2002 Внутренний диаметр – 90 мм; Наружный диаметр – 160 мм; Высота – 30 мм; |
| 4 | Подшипник | 3620 (22320) | Шт. | 1 | Подшипник качения роликовый радиальный сферический двухрядный основное конструктивное исполнение с бортиками на внутреннем кольце буква Н в маркировке обозначает канавку для смазки на наружном кольце ГОСТ 520-89 Внутренний диаметр – 100 мм; Наружный диаметр – 215мм; Высота – 73 мм; |
| 5 | Подшипник | 23036(3003136) | Шт. | 2 | подшипник качения роликовый радиальный сферический двухрядный основное конструктивное исполнение с бортиками на внутреннем кольце буква Н в маркировке обозначает канавку для смазки на наружном кольце ГОСТ 5721-75. Внутренний диаметр – 180 мм; Наружный диаметр – 280мм; Высота – 74 мм; |
| 6 | Подшипник | 232 (6232) | Шт. | 8 | Шариковый радиальный однорядный подшипник основного конструктивного исполнения, открытый, сепаратор латунный, 6 класс точности) (по ГОСТ 520-2002 Внутренний диаметр – 160 мм; Наружный диаметр – 290 мм; Высота – 48 мм Количество шариков — 11 шт. |
| 7 | Сальник | 110х140х12 | Шт. | 12 | Сальник (манжета резиновая армированная) Материал изготовления - бутадиен нитрильный каучук (NBR) ГОСТ 8752-79 предназначена для уплотнения валов, работающих в минеральных маслах, смазках на их основе, воде, дизельном топливе при избыточном давлении до 0,05 МПа, скорости до 20 м/с, температуре от -45С до +100С. |
| 8 | Сальник | 85х110х10 | Шт. | 4 | Сальник (манжета резиновая армированная) Силиконовый каучук (MVQ) - резина первой (I) группы (51-1455, 7-ИРП-1068-3с, 7-ИРП-1068-24). ГОСТ 8752-79 Используются для уплотнения валов и деталей, которые работают в такой среде как - вода, минеральное моторное масло, гипоидное и трансмиссионное масло. |
| 9 | Сальник | 90х120х12 | Шт. | 4 | Сальник (манжета резиновая армированная) Материал изготовления - бутадиен нитрильный каучук (NBR) ГОСТ 8752-79 предназначена для уплотнения валов, работающих в минеральных маслах, смазках на их основе, воде, дизельном топливе нижний температурный предел - до -30 °С (кратковременно) верхний температурный предел - до +100 °С (кратковременно) избыточность давления - до 0,05 МПа (0,5 кгс/см²) |
|  | Итого |  |  |  |  |