ახალქალაქში, ერევნის ქუჩისა და აღმაშენებლის ქუჩის კვეთაზე

პარკის, რეკრეაციული ზონის მშენებლობის პროექტის ტექსტური აღწერა

საჭიროა   შემდეგი სამუშაოების განხორციელება:

პარკში არსებული, ძველი, მოუვლელი,  7 მეტრამდე ხეების ამოღება და მოჭრა ავტო ამწის დახმარებით, ნაგვის დატვირთვით და ნაგავსაყრელზე გატანით,

ტერიტორიის მონიშვნა დაგეგმარება გრუნტის დამუშავება  ბულდოზერის და ექსკავატორის გამოყენებით. ზემოთ აღნიშნული სამუშაოების დასრულებისას ბეტონის საძირკველის ჩასხმა, დეკორატიული საფარის მოწყობა სისქით 40 სმ. ადგილობრივი ქვისაგან. ასევე დეკორატიული კოლონების საფარის მოწყობა ზომით 40Х40 სმ. და სიმაღლით 1,5 მ. ადგილობრივი ქვისაგან --- (სოფელ აბულის კარიერა)

მეტალის ნიშნულების მოწყობა 50 ცალის ოდენობით, ღობის დამზადება და მოწყობა  კვადრატული მილებისაგან 30Х30Х2 მმ ზომით 2,5 Х1,5მ.

დეკორატიული შემოღობვის მოწყობა სიმაღლით 80 სმ. მეტალის ზედაპირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით,

ღორღის  საფენის მოწყობა სისქით 80 სმ. (539,0 კვმ.)

შავი მიწის ჩაყრა მცენარეების დასათესად სისქით 20 სმ. (187,1 მ) ასევე გაზონის მცენარეების დარგვა,

წინასწარი სამუშაოები მოსაპირკეთებლად, კერძოდ გრუნტის დატკეპნვა ვიბრატორით, მშრალი ქვიშა-ცემენტის საფარის მოწყობა სისქით 5 სმ. მოედნის გადახურვა ყინვაგამძლე  ძელაკებით სისქით 60 მმ,

საზაფხულო სკამების მოწყობა ზომით 0,45Х0,9Х2,0 მ. წარწერით ,,ახალქალაქი“ და ამავდროულად სანაგვე ურნების მოწყობა.

განათების მოსაწყობი სამუშაოების   კერძოდ გრუნტის - ორმოს დამუშავება ზომით 30Х30Х60 სმ. ხელით, ეს საჭიროა ბეტონირებული მეტალის განათების საძირკველისათვის, ასევე თანმხლები სამუშაოები, გოფრირებული მილების ჩასაწყობად, გაყვანილობის მოსაწყობად და გარე განათების მონტაჟისათვის.