Шифр заказа		мп

УТВЕРЖДЕНО

____________________________________

(наименование организации заказчика)

____________________________________

(подпись руководителя) (фамилия)

_____  _______________200__г.

(число)    (месяц прописью)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерно-геологических изысканий

| 1. | Полное наименование объекта |  |
| --- | --- | --- |
| Шламохранилище «Гургумела», город Чиатура, Грузия |
| 2. | Местонахождение объекта (по административному делению) |  |
| г. Чиатура, Грузия |
| 3. | Заказчик |  |
| ООО "AMG", Грузия, г. Чиатура, ул. Сачхерское (К/К 38.10.31.130) |
| 4. | Стадия проектирования | «Рабочий проект» |
| 5. | Сведения о наличии материалов инженерно-геологических изысканий прошлых лет |
| Материалы инженерно-геологических изысканий прошлых лет не предоставлены |
| 6. | Особые требования к результатам изысканий |  |
| Инженерно – геологические изыскания выполнить на одном участке: Площадка строительства УМС «Гургумела». (Приложение 2). 1. На исследуемом участке выполнить бурение шести скважин глубиной 6м в твердом скальном основании (глубина скважин 6м начинается от поверхности твердого скального основания. Т.е. если будут наносы мягкого грунта например 2 м, то общая глубина бурения будет 8 м - 2 м по мягким продам и 6 м по скальны). 2. Определить физико-механические, фильтрационные, прочностные и деформационные характеристики грунтов. 3. Результаты исследований предоставить в виде научно-технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям. |
| Приложения: |

1. Основные сведения о конструктивных особенностях проектируемых зданий и сооружений, трасс коммуникаций (по прилагаемой Форме № 1)

2. Схема шламопровода и Площадка строительства УМС «Гургумела».

3. Копия решений об отводе земельного участка (или другого правоустанавливающего документа).

4. Другие документы, предоставленные заказчиком (с его согласия) по просьбе исполнителя работ.

Главный инженер проекта

(подпись)	(фамилия)

тел. 066 960 90 19

Ответственный представитель заказчика

(должность                                                           )(фамилия)

тел.

Форма № 1

Основные сведения о конструктивных особенностях проектируемых объектов строительства:

- зданий и сооружений

| № п/п | № здания, сооружения по плану | Наименование проектируемого сооружения | Уровень ответственности | Габариты, м | Предполагаемый тип фундамента | Предполагаемая глубина заложения фундамента, м | Глубина подвальных помещений, м | Проектируемая нагрузка на 1 п. м. ленточного фундамента, сваю, опору на 1 кв. м плиты | Планировочные отметки, м | Технологический процесс (влажный, сухой) | Нагрузки (статические, динамические) | Особенности эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Длина | Ширина | Высота (этажность) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадка строительства УМС «Гургумела» | Производственное здание и сооружения - УМС «Гургумела» | Повыш. | 72,0 уч-ка | 48,0 уч-ка | 1-этаж Н=22 м | Ленточный, плитный, отдельностоящие - монолитные железобетонные | от 1,2 до 6 | до 6 | - 7т на 1 п. м. - 6т на 1м2 плиты | +600,00 | Влажный | до 9т | Тяжелые |