Утверждаю ______________ Управляющий директор по производству ООО «Батумский Морской Порт» Е. Мейрембеков. «____» __________ 20 г.

Техническое задание

на проведение работ по электрохимической защите шпунтовой стенки причала №9 ООО «Батумский морской порт»

Заказчик: ООО «Батумский морской порт»

Характеристика работ: проведение работ по электрохимической защите шпунтовой стены	 причала№9 ООО «Батумский морской порт».

Общие положения

Проведение работ по электрохимической защите шпунтовой стены причала№9 ООО «Батумский морской порт» согласно проектной документации.

Общие указания по выполняемым работам

Работы проводить в соответствии с проектом «электрохимическая защита шпунтовой стены причала№9 ООО «Батумский морской порт» и с соблюдением всех нормативных требований Р.Д.31.35.05-83 «Руководство по электрохимической защите от коррозии металлоконструкций морских гидротехнических сооружений в подводной зоне» и применением необходимых механизмов и оборудования согласно проектной документации.

Требования к Подрядчику

- Предоставить историю компании, выполняющей работы.

- Предоставить квалификационные документы сотрудников, принимающих участие в выполнении работ (специалиста по электрохимической. защите с опытом не менее пяти лет, водолазов, сварщиков по электродуговой сварке и т.д.)

- Предоставить технологию проведения работ.

- Работы проводить без вывода сооружения из эксплуатации.

Сроки

Окончание согласно контракта

Результаты работы

Проведение работ по электрохимической защите шпунтовой стены причала №9 ООО «Батумский морской порт» согласно проектной документации.

Обеспечение защитного потенциала согласно Р.Д.31.35.07-83 «Руководство по электрохимической защите от коррозии металлоконструкций морских гидротехнических сооружений в подводной зоне».

При необходимости подрядчик проводит дополнительные мероприятия за свой счет для приведения минимального защитного потенциала в соответствии с требованием Р.Д.31.35.07 – 83.

Требования к составу документации

Своевременное предоставление исполнительной документации согласно нормативных требований, а также фото и видео материалов по всем видам работ.

Состав и содержание работ

См. приложение 1.

Составил:

| Старший инженер-гидротехник ОГиИС | /…………./ | Г. Гамкрелидзе |
| --- | --- | --- |
| Должность | Подпись | Имя, фамилия |

Согласовано:

| Главный инженер БМП | /…………./ | Г. Шакаришвили |
| --- | --- | --- |
| Должность | Подпись | Имя, фамилия |

| Начальник отдела закупок и контрактов | /…………./ | Р. Туребаев |
| --- | --- | --- |
| Должность | Подпись | Имя, фамилия |
| И.О. Начальника ОГ и ИС БМП | /…………./ | А. Сургуладзе |
| Должность | Подпись | Имя, фамилия |